## Slide 1: Springendal / Dal van de Mosbeek
Resultaten 4 jaar RIVM bemonstering
Arno Hooijboer (RIVM)

## Slide 2: RIVM

## Slide 3: Centrum MIL
Bodem en water
Luchtkwaliteit
Stikstofdepositie
Stikstofmodellering (AERIUS)
Meetnetten
  LMG
  MAN
  LML
  LMM

## Slide 4: Metingen RIVM Springendal
Nitraatconcentratie onder percelen
Toestand en trend
Nitraat: goed oplosbaar en mobiel
  Bescherming van grondwater
  Bescherming van oppervlaktewater

## Slide 5: Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
Trendmeetnet: waterkwaliteit en bedrijfsvoering
Sinds 1992
Statistische methode
Circa 450 bedrijven
80% van de landbouw
Uitspoeling en slootwater

## Slide 6: Zandregio bemonstering
16 meetpunten per bedrijf
Openboorgatmethode
Bovenste meter
Grondwater (gws > 5 m-mv)
Bodemvocht (gws >5 m-mv)

## Slide 7: Uitkomsten LMM:Nitraat

## Slide 9: Uitgangspunten Bemonstering Springendal
Monitoringsplan Deltares 31 mei 2022.
Bemonstering volgens LMM
8 perceelstypen (gewas, natuur, bemesting)
6 percelen per type

## Slide 10: Ervaring bemonstering
Monstername op perceel ipv bedrijf
Bemonstering is taai
  Grondwater staat vaak diep
  Grindlagen / leemlagen
  Veel heterogeniteit
Bodemvocht en grondwater op één perceel
Prachtig gebied om te werken!

## Slide 11: Resultaten bemonstering
Vier jaar bemonsterd
44 percelen bemonsterd
Vier percelen niet (geen toestemming / te nat)
Habitats 8 punten in plaats van 16

## Slide 13: Er spelen nu vier effecten…
Weerseffecten
Monstername op sommige percelen
Maatregelen
Gewas

## Slide 15: Boxplot resultaten
Kruid. Gras
Habitat
Bouw/gras
Bouwland/ rotatie
Kruid. Akker
Grasland

## Slide 17: Variatie tussen percelen B&R
nummer | Klasse | bedrijfsnummer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Bouwland & rotatie (ref) | r05058 | 41 | 45 | 98 | 94
2 | Bouwland & rotatie (ref) | r05059 | 76 | 98 | 48 | 63
3 | Bouwland & rotatie (ref) | r05060 | 92 | 116 | 17 | 31
4 | Bouwland & rotatie (ref) | r05061 | 92 | 131 | 82 | 119
5 | Bouwland & rotatie (ref) | r05063 | 48 | 40 | 48 | 34
1 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05040 | 78 | 84 | 63 | 85
2 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05041 | 98 | 58 | 12 | 14
3 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05042 | 3 | 3 | 5 | 3
4 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05043 | 2 | 6 | 1 | 0
5 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05044 | 74 | 37 | 23 | 22
6 | Bouwland & rotatie, stoppen bemesting | r05045 | 132 | 180 | 130 | 121

## Slide 18: Variatie tussen percelen grasland
nummer | Klasse | bedrijfsnummer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Permanent grasland, referentie | r05064 | 68 | 117 | 35 | 
2 | Permanent grasland, referentie | r05065 | 23 | 9 | 0 | 63
3 | Permanent grasland, referentie | r05067 | 5 | 6 | 3 | 2
4 | Permanent grasland, referentie | r05068 | 31 | 49 | 4 | 3
5 | Permanent grasland, referentie | r05069 | 47 | 61 | 42 | 78
 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05000 |  | 7 | 12 | 
1 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05046 | 82 | 104 | 32 | 3
2 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05047 | 0 | 0 | 7 | 0
3 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05049 | 30 | 95 | 16 | 40
4 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05050 | 62 | 66 | 21 | 10
5 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05051 |  | 24 | 18 | 22
6 | Permanent grasland, stoppen bemesting | r05088 | 72 | 28 | 27 | 31

## Slide 19: Bepalen effect maatregelen
Is er een maatregel?
Hoeveel mest minder?
Heeft dit een effect op (dalend) N-overschot?
Daalt nitraatconcentratie meer dan ref. percelen?

## Slide 20: Conclusie
Vier jaar bemonsterd
Toestand vergelijkbaar met LMM
Variatie is groot
  Gewas
  Bemesting
  Weerseffecten
Effect van maatregelen zichtbaar?

## Slide 21: En verder…
Briefrapportage naar Deelnemers
Kennisnotitie voor zomer
Per perceel effect bepalen (na de zomer)
Na de zomer minder intensief bemonsteren